皮革·毛皮甲醛测定仪/皮革·毛皮甲醛检测仪/皮革·毛皮甲醛分析仪 型号：DP-201SP
应用范围：
适用于皮革·毛皮中甲醛的快速定量测定。
仪器特点：
 
* 国家标准方法（GB/T19941－2005）。
* 检测时间15分钟。
* 大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作。
* 具有通信、联机、帮助、测量、设置、记录和数据统计处理功能。
* 专用样品前处理设备和一次性试剂盒。
* 可定量检测出皮革·毛皮中甲醛的含量。
技术指标：
* 测定下限：5.0mg/kg
* 测定范围：0.0-500.0mg/kg
* 测量精度：±5%
仪器配置：
 水浴锅1台
* 电子台秤1台
* 样品前处理器具1套
* 微机接口和数据处理  软件1套
* 试剂1套（100次）