精确控温，操作便捷的全自动旋光仪

P850 全自动旋光仪内置帕尔贴（Peltier）精确控温系统、全自动光电检测技术和WINDOWS界面的人机对话系统，具有测量过程精确、可靠及操作便捷等优点。通过对物质旋光度的检测，可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等，广泛应用于医药、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行业及有关的高校和科研院所

全自动旋光仪性能特点:

全自动光电检测技术搭配内置的帕尔贴（Peltier）精确控温系统，保证测量的准确度和稳定性

宽大的彩色触摸显示屏和创新的WINDOWS界面软件让仪器操控和数据读取更加便捷，满足高端用户使用习惯

使用寿命超过100000小时的高亮度LED光源

多种测量模式供用户选择，免去复杂的人工计算过程

拥有超大存储容量空间，可自动存储高达1000组数据信息

整机通过实验室分析仪器TART品质认证标准

全自动旋光仪技术参数：

测量范围：±89.99°（旋光度）

最小读数：0.001°（旋光度）

测量精度：±0.01 （-45°≤旋光度≤+45°）

±0.02（旋光度<+45° 或 旋光度>+45°）

重复性（标准偏差s）：0.002° （旋光度）

可测样品最低透过率：1 %

工作波长：589.3nm（钠D光谱）

温度控制方式：内置半导体控温

温度控制范围：15℃-30℃

控温准确度：±0.3℃

分辨率  0.1°C

输出方式：USB和RS232可直接连接PC

全自动旋光仪数据储存量：1000条

显示方式：5.6英寸TFT触摸屏

电源：220 VAC±10% 50HZ

额定功率：250W

外形尺寸（长X宽X高）：708mmX330mmX287mm

净重：26kg