索氏提取器 索氏提取仪 脂肪测定仪型号：ST-006

产品介绍： 
索氏提取器是利用索氏提取技术研制而成的用于实验室测定脂肪含量的一款设备，具有设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时，提取方法符合国家（GB5512-85）标准，各项指标及性能都达进口同类产品的要求。该仪器是食品、油脂、饲料、土壤等行业进行索氏提取的理想设备。 

主要特点： 
1、加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分组成； 
2、索氏提取器的操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度； 
3、试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速提取目的； 
4、可自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间； 
5、抽提时间可调，到时报警。 
技术参数： 
1、产品型号：ST-006 
2、每批提取样品数：6个； 
3、提取瓶容积：250ml/个； 
4、提取样品量：0-5g/个； 
5、控温范围：室温+5℃~100℃ 
6、电源电压：220V±10V频率50Hz； 
7、电加热功率：800W； 
8、外型尺寸：725*230*740mm；