牛奶酸度的测定

方法原理：

牛奶的酸度取决于牛奶中乳酸含量和蛋白质的酸反应。目前使用电位滴定法，NaOH滴定至pH达到8.3时为滴定的终点值。此外，可滴定酸度，旋光（°D）或乳酸的百分比（％）表示。本实验中电位滴定法适用于任何类型的牛奶（全脂或脱脂等）。

仪器配置和附件：

- TITREX中央模块

- 自动滴定管

- T9201独立分析平台或T9216标准自动进样器16位

-汉密尔顿pH复合电极

- Pt100温度传感器

- 80列打印机EPSON LX300+

所需试剂：

- 滴定剂：0.25 M氢氧化钠溶液

注意事项：

-  在这个浓度进行滴定时的最佳取样量为50毫升（推荐）也可使用0.1 M 的NaOH溶液.

-  滴定前需标定NaOH溶液浓度（使用基准物质邻苯二甲酸氢钾）

样品制备：

无需进行任何准前处理。准确量取50mL的牛奶至滴定容器中，在方法程序中设定 “预搅拌”10秒，它重要的是测量的初始pH值，特别是对高脂肪含量的样品，建议将此时间增加为20秒或更多。

方法设定：

1、首先使用“新方法”，选择方法中的“终点”类型。

2、编写滴定管与滴定剂试剂等相关参数，然后“保存方法”。

3、使用“标定”的对pH电极进行校准，推荐使用两个缓冲液（pH为4.0和7.0）的自动校准。使用自动进样器可以完全自动执行此任务。

4、使用“加载方法”或选择“首选项”调用方法。

程序设定：

结果：

牛奶的酸度有以下几种表示方法：

- °SH：其对应的定义为将100ml牛奶样品滴定至pH=8.3（正常范围ewin为6-8）终点时消耗的化钠溶液N/4（0.25M）的体积，有时也表示为滴定50ml牛奶样品时的滴定体积

- °D：其对应的定义是将100ml牛奶样品滴定至pH=8.3（正常范围为14-18）终点时消耗的化钠溶液N/9（0.11M）的体积。

- 乳酸的百分比，正常范围为0.14-0.18

以上几个参数的转换关系式为：

1 ° SH = 2.25 ° D = 0.0225 % a.l.

1°  D = 0.444 ° SH = 0.01 % a.l.

注意：

在程序设定标题中所设定的一些参数，                                        用户根据实际的操作和样品条件进行修改，从而提高分析的速度和精度。