土壤中重金属测定之微波消解前处理

近期有关我国“将绘制土壤重金属污染地图”的话题频频见诸报端及各种媒体，重金属污染也成为成为热点话题。有媒体报道国土资源部也正在建立涵盖81个化学指标(含78种元素)的地球化学基准网，这项工作将有助于摸清我国土壤重金属污染的实际情况。而土壤中重金属含量的测定，大部分方法都需要消解消化的前处理，海能TANK微波消解仪针对土壤的重金属检测前处理推出解决方案。

农作物以及中药材中重金属含量越来越受到人们的重视，尤其是5月“铬米”事件使得土壤重金属污染问题浮出水面，有报道称国土资源部正在绘制我国土壤重金属污染图，可见，土壤重金属超标问题已经受到国家和政府的强烈关注，“土壤疗毒”必将是近几年环境整治的重点，必然迫切需要快速高效的土壤重金属检测方法，传统的湿法消解样品前处理由于耗时间长等缺点已经不能满足要求，而微波消解具有升温快速，加热均匀，省时环保的优点得到分析工作者的青睐，已经越来越多的应用到样品前处理中。

实验仪器

TANK微波消解仪（济南海能仪器）；分析天平（万分之一，上海精科）

实验试剂

浓硝酸（65%）；浓盐酸（37%）；氢氟酸（40%）；蒸馏水

实验部分

将采集的土壤样品(一般不少于500g)混匀后用四分法缩分至100g，缩分后的土样经风干后，除去土样中的石子和动植物残体等异物。用玛瑙研钵将土壤样品碾压，过2mm尼龙筛除去2mm以上的沙砾，混匀。上述土样进一步研磨，再过100目尼龙筛，试样混匀后备用。

准确称取经风干，粉碎过筛（100目）的土壤样品0.1g（精确值0.0001g）于处理好的微波消解罐中，滴加少量水湿润样品，加入王水（现用现配）8mL，再加入2mL氢氟酸，组装消解罐，放入微波消解仪按下列程序进行消解。

消解程序：

| 阶段 | 升温时间min | 温度℃ | 压力psi | 保温时间min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 150 | 350 | 2 |
| 2 | 5 | 200 | 800 | 20 |

消解效果见下图：

由于不同区域土壤基质不同，有些样品消解完全后会有灰白色颗粒存在，经测试并不影响重金属测定结果，如有沉淀存在过滤或取上清液进样。